## Slide 1
ORGREZ, a.s. · Červen 2026
Srovnání státních
strategií flexibility
Přístupy EU zemí k integraci OZE, řízení sítě
a tržní flexibilitě v elektroenergetice
Německo
Nizozemsko
Itálie
Švédsko
Velká
Británie
Polsko
Autor: Jan Šulc

## Slide 2
Proč je flexibilita klíčová?
01
Transformace energetiky
Tradiční centralizované zdroje jsou nahrazovány decentralizovanými OZE s proměnlivou výrobou závislou na počasí
02
Nestabilita OZE
Výrobu z větru a slunce nelze přesně plánovat — soustava potřebuje rychlou kompenzaci odchylek výroby i spotřeby
03
Nové nároky na sítě
Rozvoj akumulace, agregace flexibility, řízení spotřeby a tvorba vhodných cenových a tarifních signálů pro trh
04
Geografický nesoulad
Výroba OZE vzniká daleko od spotřeby (sever/jih) — přenosová soustava má fyzická omezení kapacity vedení
Různé státy přistupují k flexibilitě odlišně — záleží na struktuře sítě, trhu a podílu OZE

## Slide 3
Modely trhu s elektřinou
Cenové oblasti
Jednotná oblast
🇸🇪 Švédsko
4 cenové oblasti (SE1–SE4)
Sever: přebytek VTE+voda → Jih: spotřeba
Cenový signál reflektuje omezení přenosu
Nord Pool + lokální trhy flexibility
🇮🇹 Itálie
7 zón (North → Sardinia)
Jih: FVE, VTE → Sever: průmysl
Zonální ceny = přímá motivace pro flexibilitu
Terna + GME + TIDE/UVAM rámec
🇩🇪 Německo
Jednotná oblast; cena bez lokálního signálu → redispečink TSO
🇳🇱 Nizozemsko
Aktivní Congestion Management — GOPACS, non-firm připojení
🇬🇧 Velká Británie
Jednotný trh; síťová omezení → balancing trh + DSO flexibilita (DFS)
🇵🇱 Polsko
Centralizované řízení PSE; kapacitní trh + DSR programy

## Slide 4
Základní principy modelů flexibility
🇩🇪 Německo
Jedna oblast + redispečink
Výrobce → trh → fyzický problém → TSO zasáhne → redispečink stabilizuje soustavu
🇳🇱 Nizozemsko
Jedna oblast + Congestion Mgmt
Přetížení → DSO identifikuje → flexibilní subjekty nabídnou změnu → bez nové infrastruktury
🇮🇹 Itálie
Zonální trh + zonální ceny
Obchodování v zónách → omezená kapacita → rozdílné ceny → trh sám motivuje flexibilitu
🇸🇪 Švédsko
Cenové oblasti + tržní řešení
Sever (přebytek) → přenos na jih → omezená kapacita → rozdílné ceny → investice do flexibility
🇬🇧 Velká Británie
Jednotný trh + rozvoj flexibility
Trh obchoduje → NESO/DSO nakupuje flexibilitu → zákazníci/agregátoři poskytují reakci
🇵🇱 Polsko
Kapacitní trh + rozvoj flexibility
PSE → aukce kapacit → zdroje dostávají platbu → bezpečnost soustavy → flexibilita jako doplněk

## Slide 5
Připojení do elektrizační soustavy
← Tradiční infrastrukturní přístup Flexibilně orientovaný přístup →
🇳🇱 Nizozemsko
Non-firm připojení, GOPACS,
flexibilita = podmínka připojení
🇸🇪 Švédsko
Sthlmflex, lokální flexibilita
místo výstavby sítí
🇬🇧 Velká Británie
Reformy front, DNO/DSO
nakupuje flexibilitu pro sítě
🇮🇹 Itálie
Terna koordinuje, baterie
pomáhají při přetíženích
🇩🇪 Německo
§14a EnWG, garantované
připojení + aktivní řízení
🇵🇱 Polsko
Klasické síťové posílení,
flexibilita teprve vzniká

## Slide 6
🇬🇧 V. Británie
Time-of-Use, dynamické tarify přes chytrwasdasdé měřiče; silná motivace přesunu spotřeby
Tvorba tarifů a flexibilita
Tradiční model
Tarify primárně financují síť
🇩🇪 Německo
Pevná + variabilní složka; §14a EnWG přidává říditelné spotřebiče; postupně k TOU tarifům
🇵🇱 Polsko
DSR + kapacitní trh jako hlavní nástroje; klasické financování sítě dominuje
Přechodový model
Tarifní signál + cenové oblasti
🇮🇹 Itálie
ARERA reguluje; hlavní flexibilní signál přichází ze zonálních cen a dispečerského trhu Terna
Flexibilně orientovaný
Tarify jako nástroj flexibility
🇳🇱 Nizozemsko
Kapacitní prvky; tarify → congestion mgmt; motivace k bateriím a EV
🇸🇪 Švédsko
Výkonové tarify; spotové ceny + cenové oblasti + flexibilní tarify propojeny
Tarify se postupně mění z nástrojů financování sítí na motivátory flexibility — klíčové pro integraci EV, baterií a tepelných čerpadel

## Slide 7
Tržní flexibilita, agregace, průmysl
★★★★★
🇬🇧 Velká Británie
DFS – miliony zákazníků. Agregátoři (Octopus, Flexitricity, GridBeyond). Flexibilita = samostatný obchodovatelný produkt.
★★★★☆
🇳🇱 Nizozemsko
GOPACS, 110+ CSP poskytovatelů. Flexibilita = každodenní řízení distribuční sítě. Nejen podpůrná služba.
★★★★☆
🇸🇪 Švédsko
Sthlmflex – lokální trh flexibility. Koordinace TSO+DSO. Cenové oblasti SE1–SE4 motivují investice.
★★★☆☆
🇩🇪 Německo
Virtuální elektrárny (Next Kraftwerke, E2M). Regelleistung.net. Redispečink dominuje; DSO roste.
★★★☆☆
🇮🇹 Itálie
UVAM/TIDE rámec. Enel X, Edison, A2A. Terna koordinuje. Centralizovaná systémová flexibilita.
★★☆☆☆
🇵🇱 Polsko
DSR + kapacitní trh (PSE). Hutě, chemie. Agregace teprve roste. Lerta, Enelion, Fortum.

## Slide 8
Analýza využití flexibility — čísla
🇬🇧 Velká Británie – DFS
12 000+
MWh
celkem dodáno od spuštění DFS
2,46 mil.
zákazníků
zapojeno celkem
3 918
MWh
realizováno 2024/25
10–25
TWh/rok
odhadovaný potenciál po 2030
🇮🇹 Itálie – UVAM kapacita
1 GW → 5,8 GW
růst 2021–2023
71,5 GWh
plán akumulace MACSE do 2030
🇸🇪 Švédsko – Sthlmflex
2 276 MWh
aktivováno zimní sezóna 2020/21
15 MW
Stockholm Exergi 2021/22
🇳🇱 Nizozemsko – GOPACS
110+ CSP
certifikovaných poskytovatelů
jednotky GW
disponibilní výkon flexibility
🇩🇪 Německo: potenciál 15–40 TWh/rok (Fraunhofer ISE, Agora) | 🇵🇱 Polsko: 2–10 TWh/rok (roste s offshore větrem)

## Slide 9
Flexibilita ve vztahu k rozvoji OZE
Chart: Instalovaný výkon OZE (GW, cca 2024)
| Německo | V. Británie | Itálie | Polsko | Švédsko | Nizozemsko
Instalovaný výkon OZE (GW, 2024) | 210 | 77 | 76.6 | 30 | 47.8 | 35.7
Potenciál flexibility (TWh/rok)
🇩🇪 Německo
15–40 TWh
🇳🇱 Nizozemsko
7–28 TWh
🇬🇧 V. Británie
10–25 TWh
🇮🇹 Itálie
6–20 TWh
🇸🇪 Švédsko
4–15 TWh
🇵🇱 Polsko
2–10 TWh
Zdroje: Fraunhofer ISE, Agora, CBS, Rabobank, GOV.UK, REMIND-PyPSA-Eur, Instrat (2024–2026)
🇩🇪 Největší absolutní potenciál: průmysl, baterie, vodík
🇬🇧 Nejpokročilejší zapojení zákazníků | 🇸🇪 Přirozená flexibilita vodních elektráren
⚠ Samotná velikost potenciálu nevypovídá o vyspělosti systému — záleží na tržních mechanismech a schopnosti aktivace

## Slide 10
Srovnávací přehled strategií
Stát
Trh
Flexib. model
DSO role
Tarify
Agregátoři
Vyspělost
🇩🇪 Německo
Jednotná
Redispečink
Roste
Tradiční
Střední
★★★☆☆
🇳🇱 Nizozemsko
Jednotná
Congestion Mgmt
Klíčová
Flexibilní
Vysoká
★★★★☆
🇮🇹 Itálie
Zonální
Zonální ceny
Střední
Přechodový
Rozvíjí
★★★☆☆
🇸🇪 Švédsko
Cen. oblasti
Tržní řešení
Aktivní
Flexibilní
Vysoká
★★★★☆
🇬🇧 V. Británie
Jednotná
DFS + DSO flex.
Aktivní
Flexibilní
Nejvyšší
★★★★★
🇵🇱 Polsko
Jednotná
Kapacitní trh+DSR
Pasivní
Tradiční
Nízká
★★☆☆☆
Flexibilita přestává být pouze doplňkový nástroj — stává se základním pilířem moderní elektroenergetiky

## Slide 11
Závěry a klíčová zjištění
1
Velká Británie a Nizozemsko jsou lídry aktivního využívání flexibility v každodenním provozu sítí i při zapojování zákazníků
2
Německo má největší absolutní potenciál (15–40 TWh/rok), ale čelí přenosovým omezením sever–jih vyžadujícím masivní redispečink
3
Švédsko těží z přirozené flexibility vodních elektráren — ostatní země tuto kapacitu teprve budují prostřednictvím baterií
4
Itálie staví na bateriové akumulaci (plán 71,5 GWh do 2030 přes MACSE) a zonálních cenách jako motivaci flexibility
5
Polsko je ve fázi transformace — s rapidním růstem FVE a offshore větru poroste i potřeba a rozvoj flexibility
6
Společný trend: DSO přechází od pasivního provozu sítí k aktivnímu řízení flexibility; agregátoři a zákazníci jsou klíčoví
Zdroj: ORGREZ, a.s. — Rešeršní analytická zpráva, Jan Šulc, 08.06.2026